## Slide 1
NR 20 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO COM INFLAMÁVEIS E COMBUSTÍVEIS

## Slide 2: CONCEITOS
COMBUSTÍVEL
Substância que, na presença de um comburente e sob ação de uma fonte de calor, entrará em combustão
PONTO DE FULGOR
Temperatura mínima a partir da qual combustíveis desprendem vapores que entram em combustão quando em contato com uma fonte externa de calor

## Slide 3
CONCEITOS
LIQUÍDOS INFLAMÁVEIS
LÍQUIDOS
COMBUSTÍVEIS
GASES INFLAMÁVEIS
Ponto de fulgor ≤ 60º C
Ponto de fulgor > 60º C
e ≤ 93º C
Inflamam com o ar a 20º C e a uma pressão padrão de 101,3 kPa

## Slide 4
Harmonizada com a NR 26/GHS (NBR 14725)
    Líquidos inflamáveis:
São líquidos que possuem ponto de fulgor< 60°
C.
( GHS: categoria 1, 2 e 3)
    Gases inflamáveis:
Gases que inflamam com o ar a 20o C e a uma
pressão padrão de 101,3 kPa.
( GHS: categoria 1 e 2)
20.3.3 Líquidos combust'
is·
el r>
60o C e< 93o
São líquidos com ponto de u g

## Slide 5: OBJETIVO DA NR20
Estabelecer os requisitos mínimos para gestão de SST contra riscos de acidentes
Nas atividades de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis

## Slide 6
Armazenamento - retenção de uma quantidade de inflamáveis
(líquidos e/ou gases) e líquidos combustíveis em uma instalação fixa,
em depósitos, reservatórios de superfície, elevados ou subterrâneos . Retenção de uma quantidade de inflamáveis, envasados ou embalados, em depósitos ou armazéns.
Transferência - Atividade de movimentação de inflamáveis entre recipientes, tais como tanques, vasos, tambores, bombonas e similares, por meio de tubulações .
Manuseio - Atividade de movimentação de inflamáveis contidos em recipientes, tanques portáteis , tambores, bombonas, vasilhames, caixas, latas, frascos e similares. Ato de manusear o produto envasado, embalado ou lacrado.
-Manipulação -Ato ou efeito de manipular. Preparação ou operação manual com inflamáveis , com finalidade de misturar ou fracionar os produtos. Considera-se que há manipulação quando ocorre o contato direto do produto com o ambiente.

## Slide 7: A NR20 SE APLICA
Nas atividades de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis
Etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção, inspeção e desativação da instalação

## Slide 8
Instalação - Unidade de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis (líquidos e gases) e líquidos
combustíveis
Em caráter permanente ou transitório, incluindo todos os equipamentos, máquinas, estruturas, tubulações, tanques, edificações, depósitos, terminais e outros necessários para o seu funcionamento

## Slide 9
A NR20 NÃO SE APLICA
Às plataformas e instalações de apoio empregadas com a finalidade de exploração e produção de petróleo e gás do subsolo marinho (Anexo II NR30)

## Slide 10
Edificações destinadas exclusivamente ao uso residencial, constituídas de uma única unidade residencial.

## Slide 11
CLASSIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES
CLASSE I CLASSE
II
CLASSE
III
QUANTO À ATIVIDADE
Quanto à capacidade de armazenamento, de forma permanente e/ou transitória

## Slide 12
CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
O tipo de atividade possui prioridade sobre a capacidade de armazenamento
Quando a capacidade de armazenamento da instalação se enquadrar em duas classes distintas, por armazenar líquidos inflamáveis e/ou combustíveis e gases inflamáveis, deve-se utilizar a classe de maior gradação

## Slide 13
20.4 Classificação das Instalações
Para efeito NR 20, as instalações são divididas em classes, conforme Tabela 1:

## Slide 14: Exemplos de Classificação de Instalações
Classe I
Classe II
Classe III
Exceções à Classificação
Pequena quantidade
Gases inflamáveis
acima1 ton até 2 ton
Líquidos inflamáveis e/ou combustíveis e acima de 1 m³ até 10 m³
Armazenamento envazados em instalações varejistas e atacadistas - (lacrados) até 20 litros

## Slide 15
Exemplo: parque de tanques com liquidos inflamáveis e combustíveis – capacidade armazenada de 15.000 m3

## Slide 16
Exemplo: depósito para armazenamento de GLP – capacidade armazenada de 30 ton

## Slide 17: De acordo com a Classe, a instalação deve possuir / elaborar:
Projeto das instalação
Procedimentos operacionais
Efetivo mínimo
Plano de Inspeção e manutenção
Inspeções periódicas
Análises de riscos
Capacitação para trabalhadores (integração, básico ou intermediário)

## Slide 18
No projeto, devem ser observadas as distâncias de segurança entre instalações, edificações, tanques, máquinas, equipamentos, áreas de movimentação e fluxo, vias de circulação interna, bem como dos limites da propriedade em relação a áreas circunvizinhas e vias públicas, estabelecidas em normas técnicas nacionais
Distância de segurança - Distância mínima livre, medida no plano horizontal para que, em caso de acidentes (incêndios, explosões), os danos sejam minimizados.
O projeto deve incluir o estabelecimento de mecanismos de controle para interromper e/ou reduzir uma possível cadeia de eventos decorrentes de vazamentos, incêndios ou explosões (“efeito dominó”)
Projeto da Instalação

## Slide 19: Procedimentos Operacionais
O empregador deve elaborar, documentar, implementar, divulgar e manter atualizados procedimentos operacionais que contemplem aspectos de segurança e saúde no trabalho, em conformidade com as especificações do projeto das instalações classes I, II e III e com as recomendações das análises de riscos
Procedimentos operacionais - Conjunto de instruções claras e suficientes para o desenvolvimento das atividades operacionais de uma instalação, considerando os aspectos de segurança, saúde e meio ambiente que impactem sobre a integridade física dos trabalhadores.

## Slide 20
Na operação com inflamáveis e líquidos combustíveis, em instalações de processo contínuo de produção e de Classe III, o empregador deve dimensionar o efetivo de trabalhadores suficiente para a realização das tarefas operacionais com segurança.
Processo contínuo de produção - Sistema de produção que opera ininterruptamente durante as 24 horas do dia, por meio do trabalho em turnos de revezamento.
Os critérios e parâmetros adotados para o dimensionamento do efetivo de trabalhadores devem estar documentados
Efetivo Mínimo

## Slide 21: Plano de Inspeção e Manutenção
Devidamente documentado
Periodicamente revisado
Abrangência: tipos de intervenção, procedimentos de inspeção e manutenção, cronograma anual, identificação dos responsáveis, especialidade e capacitação do pessoal de inspeção e manutenção, procedimentos específicos de segurança e saúde, sistemas e equipamentos de proteção coletiva e individual.

## Slide 22: Plano de Inspeção e Manutenção
As recomendações decorrentes das inspeções e manutenções devem ser registradas e implementadas, com a determinação de prazos e de responsáveis pela execução
A não implementação da recomendação no prazo definido deve ser justificada e documentada

## Slide 23
Plano de Inspeção e Manutenção
Deve ser elaborada permissão de trabalho para atividades não rotineiras de intervenção nos equipamentos, baseada em análise de risco, nos trabalhos:
que possam gerar chamas, calor, centelhas ou ainda
que envolvam o seu uso;
em espaços confinados, conforme Norma
Regulamentadora n.º 33;
envolvendo isolamento de equipamentos, bloqueio/etiquetagem;
em locais elevados com risco de queda;
com equipamentos elétricos, conforme Norma
Regulamentadora n.º 10;
cujas boas práticas de segurança e saúde
recomendem.

## Slide 24: Inspeções SST
Periódicas
Com enfoque na segurança e saúde no ambiente
de trabalho
Cronograma
Documentadas e as respectivas recomendações
implementadas
A não implementação da recomendação no prazo
definido deve ser justificada e documentada
Os relatórios de inspeção devem ficar disponíveis às autoridades competentes e aos trabalhadores

## Slide 25: ANÁLISE DE RISCOS
Ferramenta para tratar dos riscos de um processo e seus impactos: no homem, na propriedade e no meio ambiente.
Tem por objetivo responder às seguintes perguntas:
 O que pode acontecer de errado?
 Com que freqüência isto pode acontecer?
 Quais as suas conseqüências?
 É preciso reduzir riscos; de que modo isto pode ser feito?
A análise de riscos utiliza métodos sistemáticos para identificar e analisar os riscos/desvios de uma atividade, estimando as probabilidades de ocorrência e as conseqüências.

## Slide 26: ANÁLISE DE RISCOS
Coordenadas por PH
Classe I: APP
Recomendações implementadas, com definição de prazos e responsáveis pela execução
A não implementação das recomendações nos prazos definidos deve ser justificada e documentada

## Slide 27: ANÁLISE DE RISCOS
Deve estar articulada com o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) da instalação
Articulação entre análise de risco e PPRA - coerência, compatibilidade, harmonização no reconhecimento e consideração dos riscos comuns aos dois documentos.

## Slide 28
Capacitação dos trabalhadores

## Slide 29: Exemplo: INSTALAÇÃO CLASSE II
Telefonista – receber informações
Operador – AVANÇ 1
SST - ESPECIF
Vigilante - INTEGR
Manutenção - INTERMED

## Slide 30
Frentista (operação) –
curso INTERMEDIÁRIO
Mecânico (manutenção) –
curso INTERMEDIÁRIO
Vigilante – curso INTEGRAÇÃO
Exemplo: INSTALAÇÃO CLASSE I – Posto de Serviço

## Slide 31: 20.11 Capacitação dos trabalhadores
Metodologias de Análise de Riscos: conceitos e exercícios práticos;
Permissão para Trabalho com Inflamáveis;
Acidentes com inflamáveis: análise de causas e medidas preventivas;
Planejamento de Resposta a emergências com Inflamáveis;
Noções básicas de segurança de processo da instalação;
Noções básicas de gestão de mudanças.
II) Conteúdo programático prático:
Conhecimentos e utilização dos sistemas de segurança contra incêndio com inflamáveis.
I) Conteúdo programático teórico:
Inflamáveis: características, propriedades, perigos e riscos;
Controles coletivo e individual para trabalhos com inflamáveis; Intg
Fontes de ignição e seu controle;
Proteção contra incêndio com inflamáveis;
Procedimentos em situações de emergência com inflamáveis;
Estudo da Norma Regulamentadora n.º 20;
4h
Bás
8h
Interm
16h
Avançc I
24h
Avanç II
32h

## Slide 32: PRONTUÁRIO DAS INSTALAÇÕES
Projeto da
Instalação
Procedimentos operacionais
Análise de Riscos
Certificados de capacitação
dos trabalhadores
Análises de Acidentes

## Slide 33
Plano de Inspeção e Manutenção
Plano de prevenção e controle de vazamentos, derramamentos, incêndios e explosões e identificação das fontes de emissões fugitivas
PLANO DE RESPOSTAA EMERG NCIAS

## Slide 34
20.14.1 O empregador deve elaborar e implementar plano de resposta a emergências que contemple
20.14.2 O plano de resposta a emergências das instalações classe I, II e III deve ser
e conter, no mínimo:
nome e função do(s) responsável(eis) técnico(s) pela elaboração e revisão do plano;
nome e função do responsável pelo gerenciamento, coordenação e implementação do plano;
designação dos integrantes da equipe de emergência, responsáveis pela execução de cada ação e seus respectivos substitutos;
estabelecimento dos possíveis cenários de emergências, com base nas análises de riscos;
descrição dos recursos necessários para resposta a cada cenário contemplado;
descrição dos meios de comunicação;
procedimentos de resposta à emergência para cada cenário contemplado;
procedimentos para comunicação e acionamento das autoridades públicas e desencadeamento da ajuda mútua, caso exista;
procedimentos para orientação de visitantes, quanto aos riscos existentes e como proceder em situações
de emergência;
cronograma, metodologia e registros de realização de exercícios simulados.
Plano de Resposta à Emergência

## Slide 35
Nos casos em que os indiquem
a possibilidade de ocorrência de um acidente cujas
, o empregador deve
incorporar no plano de emergência
, estabelecendo mecanismos de comunicação e alerta, de isolamento da área atingida e de acionamento das autoridades públicas
O plano de resposta a emergências
e/ou na ocorrência de situações reais, com o objetivo de
Os
trabalho, com
devem ser realizados durante o horário de
, podendo ser
reduzida em função das falhas detectadas ou se assim recomendar a
análise de riscos
Plano de Resposta à Emergência

## Slide 36
Plano de Resposta à Emergência
Exercícios simulados - Exercícios práticos de simulação mais realista possível de um cenário de acidente, durante o qual é testada a eficiência do plano de respostas a emergências, com foco nos procedimentos , na capacitação da equipe, na funcionalidade das instalações e dos equipamentos, dentre outros aspectos.
Os trabalhadores devem estar envolvidos nos exercícios
simulados, que devem retratar a rotina de trabalho
A participação do trabalhador nas equipes de resposta a
emergências é voluntária, salvo nos casos em que a natureza da função assim o determine
t

## Slide 37: Comunicação de Ocorrências
O empregador deve comunicar ao órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego e ao sindicato da categoria profissional predominante no estabelecimento a ocorrência de vazamento, incêndio ou explosão envolvendo inflamáveis e líquidos combustíveis que tenha como consequência qualquer das possibilidades a seguir:
morte de trabalhador(es);
ferimentos em decorrência de explosão e/ou queimaduras de 2º ou 3º grau, que implicaram em necessidade de internação hospitalar;
acionamento do plano de resposta a emergências que tenha requerido medidas de intervenção e controle.

## Slide 38: Comunicação de Ocorrências
A comunicação pode ser feita por ofício ou meio eletrônico ao sindicato da categoria profissional predominante no estabelecimento e ao setor de segurança e saúde do trabalho do órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego
O empregador deve elaborar relatório de investigação e análise da ocorrência , contendo as causas básicas e medidas preventivas adotadas, e mantê-lo no local de trabalho a disposição da autoridade competente, dos trabalhadores e seus representantes

## Slide 39
OS REQUISITOS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO ADOTADOS PARA OS EMPREGADOS DAS CONTRATADAS DEVEM SER, NO MINIIIO,EQUIVALENTES AOSAPUCADOSPARAOS EMPREGADOS DA CONTRATANTE
VERIFICAR E AVALIAR O DESEMPENHO EM SEGURANÇA E SAODE NO TRABALHO NOS SERVIÇOS CONTRATADOS ("AUDITORIA")
INFORMAR As CONTRATADAS EA SEUS EMPREGADOS OS RISCOS EXISTENTES NO AMBIENTE DE TRABALHO E
AS RESPECTIVAS MEDIDAS DE SEGURANÇA E DE RESPOSTA
A EMERG!NCIAS A SEREM ADOTADAS

## Slide 40
Da Responsabilidade das Contratadas:
Cumprir os requisitos de segurança e saúde no trabalho especificados pela contratante, por esta e pelas demais Normas Regulamentadoras
Assegurar a participação dos seus empregados nas capacitações em segurança e saúde no trabalho promovidas pela contratante, assim como deve providenciar outras capacitações específicas que se façam necessárias

## Slide 41: Disposições Finais
Quando for caracterizada situação de risco grave e iminente aos trabalhadores
O empregador deve adotar as medidas necessárias para a interrupção e a correção da situação

## Slide 42
Os trabalhadores, com base em sua capacitação e experiência, devem interromper suas tarefas,
DIREITO
...sempre que constatarem evidências de riscos graves e iminentes para sua segurança e saúde ou de outras pessoas,
DE
...comunicando imediatamente o fato a seu superior hierárquico, que diligenciará as medidas cabíveis.
RECUSA
Disposições Finais